# DiverMaster – профессиональные часы для ныряльщиков, модель D92642.

# 1. Введение

В данных часах реализованы жизненно важные функции для ныряльщиков. Часы показывают текущую глубину погружения, максимальную глубину погружения, температуру воды, продолжительность погружения.

Эти данные сохраняются для последующего просмотра, Вы можете сохранить записи о десяти погружениях. Для удобства ныряльщиков часы оснащены функцией автоматического включения подсветки, когда ныряльщик поворачивает запястье.

В дополнение к функциям для подводного плавания часы имеют еще четыре функциональных режима: часы, будильник, таймер обратного отсчета, секундомер.

Чтобы часы исправно функционировали, соблюдайте следующие правила:

- Перед началом использования часов внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

- После захода в воду не нажимайте никакие кнопки.

- Не подвергайте часы экстремальным воздействиям окружающей среды в течение длительного времени, не ударяйте часы.

- Замену батарей рекомендуется проводить в специализированных сервисных центрах, это гарантирует сохранение водонепроницаемости часов.

- Периодически протирайте часы (особенно водный датчик на задней стороне корпуса) мягкой тканью.

- Не используйте для очистки такие химикаты, как бензин, спирт – это может повредить часы.

- Когда часы не используются, храните их в сухом месте.

ВНИМАНИЕ! Погружения это один из наиболее опасных видов спорта, ошибка здесь может привести к серьезной травме или даже к смерти, поэтому всегда ставьте безопасность на первое место. Часы являются вспомогательным инструментом для подготовленных и квалифицированных ныряльщиков, они не предназначены для обучения. До начала погружений необходимо пройти обучение и инструктаж. Убедитесь в том, что Вы полностью понимаете функции и ограничения часов, используйте запасное устройство при погружении. Не используйте часы в профессиональных коммерческих погружениях.

# 2. Описание кнопок, замена батареи

|  | Описание кнопок Часы имеют четыре кнопки: режим, подсветка, старт/стоп, сброс/повтор. Все операции, за исключением режима погружения, можно выполнять с помощью этих кнопок. Замена батареи Если на дисплее появился значок разряда батареи , установите новую батарею CR-2032. |
| --- | --- |

Внимание! Замену батареи рекомендуется проводить в специализированном сервисном центре, это гарантирует сохранение водонепроницаемости часов. Для замены батареи необходимо:

- С помощью отвертки откройте крышку отсека батареи.

- Извлеките старую батарею.

- Установите новую батарею CR-2032, сторона батареи с плюсом + должна быть направлена вверх.

- Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо установлено на место.

- Равномерно нанесите на уплотнительное кольцо водозащитное масло, которое поставляется в комплекте с часами.

- Закройте крышку отсека батарей.

Внимание! Если уплотнительное кольцо вставлено неплотно или не было нанесено водозащитное масло, в дальнейшем это может привести к попаданию воды в корпус часов. После замены батареи необходимо провести повторную настройку часов.

3. Функциональные режимы

|  | Функциональные режимы Часы работают в шести функциональных режимах: обычный режим часов, будильник, секундомер, таймер обратного отсчета, просмотр параметров погружения, режим погружения. Каждый функциональный режим имеет один или более функциональный дисплей. Функциональные дисплеи обеспечивают дополнительные функции для соответствующих функциональных режимов. Переключение функциональных режимов Для переключения между функциональными режимами используйте кнопку “Режим”. |
| --- | --- |

Переключение в режим погружения

- Часы не могут переключиться в режим погружения или выйти из этого режима с помощью нажатия кнопок.

- Режим погружения включается автоматически, когда человек погружается на глубину примерно 1.5м. При всплытии на глубине примерно 1.5м часы возвращаются в обычный режим часов.

4. Обычный режим часов

|  | Дисплей обычного режима часов Перейти в обычный режим часов можно, нажимая кнопку “Режим” (последовательность переключения режимов показана на рисунке выше). Обычный режим часов имеет два функциональных дисплея: отображение года и отображение температуры. Для переключения между функциональными дисплеями используйте кнопку “старт/стоп”. Отображение года Число и месяц отображаются в первой строчке, день недели и год отображаются во второй строчке, время (часы минуты, секунды) отображаются в третьей строчке. Отображение температуры Число и месяц отображаются в первой строчке, день недели и температура (режим погружения) отображаются во второй строчке, время (часы минуты, секунды) отображаются в третьей строчке. |
| --- | --- |

Замечание! Чтобы получить точное значение температуры воздуха, необходимо за 20 – 30 минут до измерения снять часы с запястья.

Переключение единиц измерения между градусами Цельсия и Фаренгейта описано в разделе: 8.5  Настройка режима погружения.

4.1 Обычный режим часов – установка текущего времени

Установка времени, контраста дисплея, проверка уровня заряда батареи

- Для выбора дисплея настроек в обычном режиме часов нажмите и 2 секунды держите нажатой кнопку “Режим”.

- Когда начнут мигать цифры секунд, нажимайте кнопку “старт/стоп” для переключения между различными полями или нажмите кнопку “сброс/повтор” чтобы сбросить значение секунд в ноль.

- Когда мигает одно из полей (минуты, часы, год, месяц, число) нажимайте кнопку “сброс/повтор” для увеличения значения на 1, для быстрого изменения значений нажмите и держите нажатой кнопку “сброс/повтор”.

- Если мигает поле “12” или “24” нажмите кнопку “сброс/повтор” для переключения формата отображения времени – 12-ти часового или 24-х часового.

- Когда на дисплее появится надпись “display contrast”, с помощью кнопки “сброс/повтор” установите значение в пределах от 0 до 15 (15 это максимальное значение). Когда на дисплее появится надпись “battery level”, проверьте уровень заряда батареи 25, 50, 75 и 100, 100 это максимальное значение.

- Для выхода из дисплея настроек нажмите и держите нажатой кнопку “Режим”. Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в обычный режим часов.

5. Режим будильника

- В часах можно настроить три независимых будильника. Далее будет описана работа с будильником 1, работа с будильником 2 и 3 аналогична.

- Для перехода в режим будильника используйте кнопку “Режим”.

- В режиме будильника отобразится дисплей будильника 1. В первой строчке отобразится время срабатывания будильника, номер будильника отобразится во второй строчке, текущее время часы, минуты, секунды отобразится в третьей строчке.

Переключение между дисплеями в режиме будильника

- Для переключения между дисплеями будильника 1, 2, 3 и дисплеем напоминания используйте кнопку “старт/стоп”.

Включение выключение ежечасного напоминания

- Для включения/выключения ежечасного напоминания нажмите кнопку “сброс/повтор” в дисплее напоминания. Когда на дисплее отображаются индикаторы  и ‘ON’ часы будут издавать звук каждый час.

5.1 Режим будильника – Установка времени для будильника 1

Для установки времени будильника

- В данном разделе описана настройка будильника 1, те же действия выполняются при настройке будильника 2 и 3.

- Для перехода в дисплей настройки нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку “Режим” в дисплее будильника 1 режима будильника.

- Когда начнут мигать цифры минут, используйте кнопку “старт/стоп” для переключения между полями часов и минут.

- Когда мигает одно из полей (минуты, часы) нажимайте кнопку “сброс/повтор” для увеличения значения на 1, для быстрого изменения значений нажмите и держите нажатой кнопку “сброс/повтор”.

- Для выхода из дисплея настроек нажмите и держите нажатой кнопку “Режим”. Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в обычный режим часов.

Включение/выключение будильника

- Для включения/выключения будильника нажмите кнопку “сброс/повтор” в дисплее будильника 1. Появится индикатор , в установленное время будильника часы будут издавать звук в течение порядка 30 секунд.

- Звук будильника можно отключить, нажав на любую кнопку.

6. Режим секундомера

- Для выбора режима секундомера используйте кнопку “Режим”.

- В режиме секундомера в первой строчке дисплея появится надпись “Chron”, во второй строчке появится номер этапа и часы, в третьей строчке появятся минуты, секунды и 1/100 секунды.

- Часы могут измерять затраченное время, суммарное время и время каждого этапа. Максимальное время, измеряемое секундомером, составляет 23 часа, 59 минут, 50.99 секунд. Секундомер может сохранять время прохождения 99 этапов (кругов).

Сброс секундомера

- Для начала новых измерений нужно сбросить секундомер в дисплей со всеми нулями.

- Для сброса секундомера в дисплей со всеми нулями, нажмите и держите нажатой в течение 2 секунд кнопку “сброс/повтор”, секундомер прекратит подсчет, начнет мигать индикатор “ERASE”. При мигающем индикаторе “ERASE” один раз нажмите кнопку “Режим” для перехода в дисплей со всеми нулями.

Внимание!   При сбросе секундомера затраченное время, суммарное время и время каждого этапа стираются из памяти.

6.1 Режим секундомера – Использование секундомера

Запись времени прохождения и суммарного времени

- В дисплее со всеми нулями нажмите кнопку “старт/стоп” для начала отсчета,  нажмите кнопку “старт/стоп” для завершения отсчета, на дисплее появится время прохождения.

- Повторите предыдущие операции для получения суммарного времени прохождения или сбросьте секундомер в дисплей со всеми нулями.

- Сброс секундомера описан в предыдущем разделе.

Сохранение времени прохождения этапа

- Для сохранения времени прохождения этапа нажмите кнопку “сброс/повтор” в любой нужный момент пока секундомер ведет подсчет. В течение 5 секунд на дисплее будет отображаться номер этапа и время прохождения этапа.

- Даже при отображении номера и времени прохождения этапа секундомер продолжает подсчет времени. После возврата в дисплей подсчета времени снова нажмите кнопку “сброс/повтор” в любой нужный момент для сохранения времени прохождения следующего этапа.

Просмотр времени прохождения этапов

- Для просмотра времени прохождения этапа нажмите кнопку “сброс/повтор” в момент, когда секундомер не ведет подсчет времени, на дисплее отобразится сохраненное время прохождения этапа и номер этапа. Для просмотра времени прохождения следующего этапа снова нажмите кнопку “сброс/повтор”.

7. Режим таймера обратного отсчета

- Часы имеют 3 таймера, которые могут работать независимо друг от друга.

- Для перехода в режим таймера используйте кнопку “Режим”.

- В режиме таймера в первой строчке дисплея появляется номер таймера, заданное время (часы) и метод подсчета (символы UP, SP, RP) появляются во второй строчке, заданное время (минуты и секунды) появляются в третьей строчке.

Метод подсчета

- Таймер 1 (UP): Таймер начинает обратный отсчет от заданного времени, когда доходит до нуля, таймер начинает прямой отсчет.

- Таймер 2 (SP): Таймер начинает обратный отсчет от заданного времени, когда доходит до нуля, таймер прекращает отсчет.

- Таймер 3 (RP): Таймер начинает обратный отсчет от заданного времени, когда доходит до нуля, таймер снова начинает обратный отсчет от заданного времени.

Заданное время

- Заданное время это время, с которого таймер начинает обратный отсчет. Это время может устанавливаться в пределах от 1 секунды до 99 часов, 59 минут и 59 секунд.

7.1 Режим таймера – Установка времени и метода отсчета

- Для задания времени и метода отсчета нажмите и держите нажатой кнопку “Режим” пока таймер не прекратит отсчет.

- Когда начнет мигать номер таймера ‘1’, ‘2’, ‘3’, нажмите  кнопку “старт/стоп” для переключения между различными полями ввода или нажмите кнопку “сброс/повтор” для переключения между таймером 1, таймером 2 и таймером 3. Зависимость между номером таймера и методом подсчета была описана в предыдущем разделе “ Метод подсчета”.

- Когда мигает одно из полей (секунды, минуты, часы) нажимайте кнопку “сброс/повтор” для увеличения значения на 1, для быстрого изменения значений нажмите и держите нажатой кнопку “сброс/повтор”.

- Для выхода из дисплея настроек нажмите и держите нажатой кнопку “Режим”. Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в обычный режим часов.

7.2 Режим таймера – Использование таймера

- В данном разделе описано использование таймера 1, те же действия применимы к таймеру 2 и таймеры 3, за исключением метода подсчета.

- После задания времени для таймера 1 нажмите кнопку “старт/стоп” для начала обратного отсчета.

- Для остановки обратного отсчета один раз нажмите кнопку “старт/стоп”, для возобновления обратного отсчета снова нажмите кнопку “старт/стоп”.

- Во время отсчета будут раздаваться короткие звуковые сигналы.

Сброс таймера в заданное время

- Для сброса таймера в заданное время до окончания обратного отсчета нажмите и держите нажатой кнопку “сброс/повтор” пока не остановится обратный отсчет.

Звуковые сигналы таймера

- Два коротких звуковых сигнала будут слышны, когда таймер досчитает до последних 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 минут, 50, 40, 30, 20, 10 секунд.

- Один короткий звуковой сигнал будет слышен, когда таймер досчитает до последних 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 секунд.

- Три коротких звуковых сигнала будут слышны, когда таймер досчитает до нуля.

8. Режим погружения

|  | Предостережения! Не нажимайте никакие кнопки после захода в воду, это может привести к попаданию воды в корпус. Перед началом погружения проверьте уровень заряда батареи. Если отображается индикатор разряда батареи , замените батарею. Если на датчик воды попала влага, может включиться режим погружения. Чтобы это предотвратить протрите датчик сухой мягкой тканью. Если на датчик воды попала грязь, это может помешать автоматическому включению режима погружения. Чтобы это предотвратить протрите датчик сухой мягкой тканью перед погружением. |
| --- | --- |

Режим погружения

- Часы автоматически переходят в режим погружения, когда человек погружается и достигает глубины порядка 1.5 м. Часы автоматически переходят в обычный режим часов, когда человек всплывает и достигает глубины порядка 1.5 м.

- В режиме погружения отображаются следующие данные: 1) текущая глубина, 2) текущая температура воды, 3) максимальная глубина погружения, 4) индикатор погружения, 5) время погружения.

8.1 Режим погружения – Индикатор статуса погружения, автоматическая подсветка, тип воды

| Погружение На одном уровне Всплытие Морская вода Пресная вода Подсветка Подсветка выключена Поверните запястье и держите в таком положении около 2 секунд Поверните запястье автоматически включится подсветка на 5 секунд | Индикатор статуса погружения Часы имеют три статуса погружения: погружение, на одном уровне, всплытие. Индикатор погружения: если человек погружается со скоростью равной или более 10 метров в минуту, этот индикатор мигает. Индикатор всплытия: если человек всплывает со скоростью равной или более 6 метров в минуту, этот индикатор мигает. Индикатор на одном уровне: если человек не погружается и не всплывает, этот индикатор мигает. Морская и пресная вода Часы могут работать в морской и пресной воде. Для морской воды устанавливается значение “SEA”, для пресной воды значение “LAKE”. Подробно задание типа воды описано в разделе 8.5 |
| --- | --- |

Автоматическая подсветка

- Для удобства пользователей в режиме погружения есть функция автоматической подсветки. Если функция автоматической подсветки включена, чтобы включить подсветку нужно сделать следующее: 1) повернуть запястье набок и держать в таком положение 2 секунды, 2) повернутьбок ком положение 2 секунды, 2) поверните за, чтобы включить подсветку нужно сделать следующее: 1) повернуть запястье и держат запястье обратно, 3) на 5 секунд включится подсветка.

- Подробно включение функции автоматической подсветки описано в разделе 8.5

8.2 Режим погружения - Запись параметров одного погружения

- Если пользователь завершил одно погружение (вышел на поверхность на время более 10 минут) в часах сохраняться следующие параметры погружения:

- Время погружения.

- Максимальная достигнутая глубина.

- Последняя измеренная температура воды.

- Дата и время начала погружения.

  - Пользователь может сохранить записи о 10 погружениях для последующего просмотра.

  - Просмотр записей о погружениях подробно описан в разделе 9.0.

Замечание! Если появляется новая запись погружения, эта запись становится записью 1, предыдущая запись становится записью 2, остальные записи также сдвигаются на одну позицию.

8.3 Режим погружения – Запись параметров повторных погружений

Запись параметров повторного погружения

- Если пользователь закончил одно погружение (d1) и в течение 10 минут начал следующее погружение (d2), часы сохранят предыдущее погружение (d1) и повторное погружение в одну запись, после того как пользователь окончательно выйдет на берег (вернется на поверхность на время более 10 минут).

- Просмотр записей о погружениях подробно описан в разделе 9.0.

Запись параметров нескольких повторных погружений

- Если пользователь совершил несколько погружений (d1, d2, d3) и каждое последующее погружение начиналось не позднее 10 минут после завершения предыдущего погружения, часы сохранят серию погружений (d1, d2, d3) в одну запись, после того как пользователь окончательно выйдет на берег (вернется на поверхность на время более 10 минут).

- Просмотр записей о погружениях подробно описан в разделе 9.0.

8.4 Режим погружения – Запись последовательности погружений

- Если пользователь завершил одно погружение (d1) и начал следующее погружение (d3) по истечению 10 минут, но не позднее чем через 24 часа, часы сохранят параметры погружения d3 в новую запись.

- Длительность погружения d3 будет считаться с нуля, это время будет отображаться на дисплее совместно с индикатором “REP”. Индикатор “REP” предназначен для предупреждения пользователя о том, что в течение 24 часов он совершает повторное погружение.

- Часы сохранят запись погружения d3 после того как пользователь окончательно выйдет на берег (вернется на поверхность на время более 10 минут).

- Если следующее погружение началось через 24 часа после предыдущего, оно записывается как отдельное погружение. Часы работают так же, как в режиме одного погружения.

- Просмотр записей о погружениях подробно описан в разделе 9.0

8.5 Режим погружения – Настройки

- Для настройки режима погружения нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку “Режим” в режиме просмотра записей погружений.

- Когда появится надпись “MO” используйте кнопку “старт/стоп” для переключения между различными полями ввода или нажмите кнопку “сброс/повтор” для включения/выключения функции автоматической подсветки.

- Если мигает “m” или “ft” используйте кнопку “сброс/повтор” для переключения единиц измерения глубины между метрами “m” и футами “ft”.

- Если мигает “°С” или “°F” используйте кнопку “сброс/повтор” для переключения единиц измерения температуры между градусами Цельсия “°С” и Фаренгейта “°F”.

- Если мигает “SEA” или “LAKE” используйте кнопку “сброс/повтор” для выбора типа воды между морской “SEA” и пресной “LAKE”.

- Для выхода из дисплея настроек нажмите и держите нажатой кнопку “Режим”. Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в обычный режим часов.

9. Режим просмотра записей погружений

- Для перехода в режим просмотра записей погружений используйте кнопку “Режим”.

- В часах может храниться до 10 записей погружений. Для переключения между записями погружений используйте кнопку “сброс/повтор”.

Функциональный дисплей режима просмотра записей погружений

- Когда появляется нужная запись погружения, используйте кнопку “старт/стоп” для переключения между дисплеем записи погружения и дисплеем времени погружения.

Дисплей записи погружения

- В первой строчке дисплея отображается номер погружения, во второй строчке отображается температура воды и максимальная глубина погружения, в третьей строчке отображается длительность погружения.

Замечание! Если при погружении температура воды менялась, часы запишут последнюю измеренную температуру воды.

Дисплей времени погружения

- В первой строчке дисплея отображается число и месяц, во второй строчке отображается день недели и год, в третьей строчке отображается время начала погружения.

9.1 Режим просмотра записей погружений – Удаление записи

- Для удаления определенной записи погружения нажмите и держите нажатой кнопку “сброс/повтор” в дисплее соответствующей записи, пока не начнет мигать индикатор “ERASE”.

- Когда мигает индикатор “ERASE”, нажмите кнопку “старт/стоп” для подтверждения удаления записи или кнопку “Режим” для отмены удаления.

Замечание! При удалении записи последующие записи сдвигаются на позицию вперед.

Удаление всех записей погружений

- Для удаления всех записей погружений нажмите и держите нажатой кнопку “сброс/повтор” в дисплее любой записи погружений, пока не начнет мигать индикатор “ERASE”.

- Когда мигает индикатор “ERASE”, нажмите кнопку “сброс/повтор” для подтверждения удаления всех записей или кнопку “Режим” для отмены удаления.

10. Технические характеристики

Обычный режим часов

- Часы, минуты, секунды

- Месяц, число, день недели

- 12 / 24 формат представления времени

Режим будильника

- Три независимых будильника

- Звуковой сигнал в течение 30 секунд

- Ежечасный напоминающий сигнал

Режим секундомера

- Затраченное время, суммарное время и время каждого этапа

- Точность 1/100 секунды

- Ограничение времени: 23 часа, 59 минут, 59.99 секунд

- Сохранение до 99 этапов

Режим таймера обратного отсчета

- Три метода отсчета

- Точность 1 секунда

- Программируемый диапазон от 1 секунды до 99 часов, 59 минут и 59 секунд

- Звук таймера:

- Два коротких звуковых сигнала будут слышны, когда таймер досчитает до последних 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 минут, 50, 40, 30, 20, 10 секунд

- Один короткий звуковой сигнал будет слышен, когда таймер досчитает до последних 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 секунд

- Три коротких звуковых сигнала будут слышны, когда таймер досчитает до нуля

Режим погружения

  - Точность измерения глубины 0.1 м

  - Диапазон глубины от 0 до 100 м

  - Точность измерения температуры 1°C

  - Диапазон температур от -10°C до 60°C

  - Точность измерения времени погружения 1 секунда

  - Диапазон времени погружения от 1 секунды до 199 минут, 59 секунд

  - 10 записей погружений

Подсветка

- Включается на 5 секунд при нажатии на кнопку “подсветка”

- Автоматически включается на 5 секунд в режиме погружения, когда пользователь поворачивает запястье

Водонепроницаемость

- До 100 метров глубины

ООО «БЕЗАР-ИМПЕР»

125190, г.Москва, Ленинградский проспект д. 80

Корпус «Г»
Тел./факс: (495) 995-4969 (Многоканальный)

ICQ: 240330231
E-mail: info@allofsafety.ru, info@bezar.ru

Сайт: http://www.bezar.ru/, http://www.allofsafety.ru/

Пожалуйста, помните, что перед поездкой к нам Вам необходимо совершить заказ желаемого товара по телефону или с помощью сайта. В противном случае мы не можем гарантировать Вам наличие товара, и Ваша поездка может оказаться пустой тратой времени!