# ИЗДЕЛИЕ «ЕЖЕДНЕВНИК-Р»

## Паспорт

1. Назначение изделия

1.1 Радиосигнальная ловушка «Ежедневник-Р» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж из сейфов, шкафов, с рабочих столов и.т.п., и создания условий для оперативного задержания преступника в случае совершения хищения. Изделие обеспечивает передачу тревожных радиосигналов на РПУ1 при попытке кражи любого предмета (сот. телефона, ноутбука), расположенного на обложке ежедневника.

2. Технические характеристики

2.1 Питание РПМД2 установленного внутри ежедневника осуществляется от алкалинового элемента повышенной емкости А23 с напряжением 12В.

2.2 Несущая частота передачи РПМД – 433МГц.

2.3 Мощность передатчика 5 мВт.

2.4 Радиус действия на открытом пространстве 100м.

2.5 Цифровая кодировка сигнала РПМД.

2.6 Питание РПУ осуществляется от трех элементов питания типа АА.

2.7 Уровень звука сирены РПУ – 75 дБ.

2.8 РПУ имеет возможность выбора 16 вариантов мелодии сирены.

2.9 Материал корпуса РПУ АВS-пластик.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде офисного ежедневника. Внутри ежедневника установлен РПМД, контактная группа и элемент питания.

4. Порядок установки

4.1 Установить элементы питания в батарейный отсек РПУ соблюдая полярность.

4.2 Снять с ежедневника транспортную предохранительную резинку. Раскрыть лицевую обложку ежедневника на 60-90º. Должна включиться сирена РПУ. Это подтверждает работоспособность изделия. Закрыть ежедневник. Положить его на выбранное место (рабочий стол, сейф и.т.д) и положить на лицевую обложку ежедневника любой ценный предмет (сот. телефон, ноутбук и.т.д.).

4.3 Установить РПУ в месте постоянного присутствия сотрудников службы охраны.

___________________

1 – РПУ – радиоприемное устройство.

2 – РПМД – радиопередающее устройство малой дальности.

5. Принцип действия

При изъятии предмета с обложки ежедневника происходит замыкание контактов в цепи питания РПМД. Сигнал тревоги принимает РПУ и звуковой сиреной оповещает о факте кражи.

Цифровая кодировка сигнала РПМД обеспечивает возможность использования в одном помещении неограниченного количества изделий. Для идентификации сработавшего изделия может быть использована настройка 16 вариантов звука сирены  и дополнительная световая индикация сработавшего РПУ3.

6. Восстановление работоспособности изделия после срабатывания

6.1 Для восстановления работоспособности изделия после срабатывания, необходимо положить любой предмет на обложку ежедневника. Подача сирены РПУ должна прекратиться.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ15150.

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже 0 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

8.3 По истечении гарантийного срока  эксплуатации рекомендуется один раз в 6 месяцев проводить проверку срабатывания изделия. Для этого приподнять предмет с обложки ежедневника. Должна сработать сирена РПУ. Затем вернуть предмет на обложку ежедневника.  Подача сирены РПУ должна прекратиться. При отсутствии срабатывания сирены РПУ рекомендуется заменить элементы питания РПУ и повторить проверку. При повторном отсутствии срабатывания сирены РПУ рекомендуется произвести замену элемента питания РПМД на предприятии-изготовителе изделия.