# ИЗДЕЛИЕ «КУПЕЛЬ»

1. Назначение изделия

1.1 Изделие «Купель» (далее изделие) предназначено для распыления специальной красящей композиции «Кармин» (далее СКК).

1.2 Изделие «Купель» срабатывает при подключении электроконтактов изделия к элементу питания с номинальным напряжением не менее 1,5В.

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  0ºС до 45ºС.

2. Технические характеристики

2.1 Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,5 м.

2.2 Площадь распыления СКК:

- на расстоянии 0,5м, не менее ……………………… 0,5 м2;

- на расстоянии 1,5м, не менее ……………………… 1,5 м2;

2.3 Масса, не более ……………………………………… 15гр;

2.4 Габаритные размеры: диаметр ……………….…… 19 мм;

длина (без проводов) ….….. 53 мм.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие состоит из цилиндрического корпуса, внутри которого установлена капсула с СКК и электрозаряд.

4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

4.2 Не располагать изделие на расстоянии менее 150 мм от глаз.

4.3 Согласно экспертному заключению № 01-05/396 от 12.10.2000г Института Токсикологии Министерства здравоохранения РФ применение изделия безопасно для человека.

5. Подготовка изделия к работе

5.1 	Изделие устанавливается самостоятельно или с использованием камуфляжа для блокировки отдельных объектов и предметов (сейф, ящик стола, дверной проем, пачка денег).

5.2 При блокировке объектов или предметов, изделие контактами своих проводов последовательно включается в электрическую цепь с элементом питания (вне зависимости от полярности) и механическим (контактная группа и чека) или электромагнитным (геркон и магнит) переключателем, контакты которого замыкаются при несанкционированном вскрытии объекта.

5.3 В качестве источника питания могут быть использованы элементы  АА 1,5В и другие.

6. Порядок работы

6.1 В случае несанкционированного вскрытия объекта или кражи блокированного предмета происходит замыкание контактов переключателя, что приводит к мгновенному срабатыванию электрозаряда и выбросу СКК.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозится любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.