«УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА-365»

Защищенные люминесцентные чернила со свечением

в области 365 нм

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Чернила "Утренняя Звезда-365" используются для защиты документов и ценных бумаг от подделки и подмены, путем простановки невидимой при обычном освещении метки.

Применяется для заправки входящего в комплект фломастера.

Предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  0°С до +45 °С.

ОПИСАНИЕ

Средство «Утренняя звезда-365» представляет собой не заправленный чистый фломастер и жидкость, в которую входит специальный люминесцентный маркер, невидимый при обычном освещении и позволяющий установить подлинность документа, на который нанесена соответствующая метка.

Присутствие маркера на документе может быть обнаружено по люминесцентному свечению в ультрафиолетовых лучах.

#### Порядок использования

- Заполните фломастер чернилами. Для этого снимите пробку с торца фломастера. С помощью иглы извлеките пористый стержень и поместите его во флакон с чернилами. После насыщения стержня чернилами (судят по слабой окраске стержня) вставьте его во фломастер и закройте пробку. Фломастер готов к работе.

- Нанесите на документ метку: поставьте любой символ в определенном месте документа.

- При необходимости установить подлинность документа проверьте наличие условной метки при свете ультрафиолетового фонаря с длиной волны 365 нм. О подлинности документа судят по характерному голубому свечению метки.

- Фломастер может заправляться неоднократно, после высыхания, до полного использования краски.