«ОРЛЮМ-980»

Люминесцентное меточное средство в виде порошка

со свечением в области 980 нм

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Метящее средство (МС) ОРЛЮМ-980 представляет собой тонкодисперсное порошкообразное люминесцентное вещество с повышенной адгезией к кожному покрову человека.

МС предназначено для выявления фактов несанкционированного доступа, а также случаев хищения.

Может наноситься на денежные купюры, внутреннюю поверхность кошельков,  коробок и  бандеролей, а также на другие предметы с пористой и шероховатой поверхностью, состояние и местонахождение которых необходимо определить или проследить в ходе проведения розыскных мероприятий.

При соприкосновении с такими предметами на руках злоумышленника остается некоторое количество препарата. При последующем контакте рук, на которых имеется МС ОРЛЮМ-980, с различными поверхностями на них остаются следы, видимые только под действием ИК- излучения с длиной волны 980 нМ. При облучении осветителями с другой длиной волны, следы не могут быть обнаружены.

Способ применения

Порошкообразное МС ОРЛЮМ-980 наносится тонким слоем на поверхность контролируемого объекта при помощи мягкой кисти.

Количество порошка должно быть минимальным, незаметным при обычном освещении.

Выявление следов маркера на руках подозреваемого и предметах, к которым он прикасался, производится при помощи ИК-лазера с длиной волны 980 нм.