«ПЛАМЯ-365»

Люминесцентное меточное средство в виде мази

1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Люминесцентная паста «ПЛАМЯ-365», свечение в области 365 Нм (вес нетто-20 г), представляет собой тонкодисперсное люминесцентное вещество в виде мази с повышенной адгезией к кожному покрову человека.

Паста «ПЛАМЯ-365» предназначена для выявления фактов несанкционированного доступа, а также случаев хищения.

Препарат может наноситься на предметы с твёрдой поверхностью, состояние и местонахождение которых необходимо определить или проследить в ходе проведения розыскных мероприятий.

При соприкосновении с такими предметами на руках злоумышленника остается некоторое количество препарата. При последующем контакте рук, на которых имеется препарат «ПЛАМЯ-365», с различными поверхностями на них остаются следы, видимые под действием ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм (ярко-красное свечение отпечатков).

2.Технические характеристики

2.1. Красное свечение в области 365 Нм.

3.Состав комплекта

3.1. Люминесцентная паста «ПЛАМЯ-365» - 20 г.

3.2 Руководство по эксплуатации,  паспорт.

4. Способ Применения

Мазь наносится тонким слоем на поверхность контролируемого объекта при помощи ватной палочки.

Количество мази должно быть минимальным. Процесс нанесения целесообразно контролировать в лучах ультрафиолетового фонаря с длиной волны 365 нм.

При нанесении на защищаемые поверхности мазь практически неразличима при освещении дневным светом.

5.Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы не требует специальной утилизации.

6. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

Условия хранения:

Внимание! Необходимо хранить изделие при температуре около +4°С.

При хранении изделия при комнатной температуре, возможно появление на поверхности вещества вазелинового масла (прозрачно-желтая жидкость). В этом случае, перед использованием необходимо перемешать вещество деревянной или пластиковой лопаточкой.

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

7.тРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80.

В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–98, в средних условиях.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О приЁМКЕ

Изделие «ПЛАМЯ-365» соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель ОТК___________________________

«____» _____________ 20___г.

М.П.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, 12 месяцев с момента реализации.

Дата реализации         «____» ________________ 20__ г.

Представитель фирмы-продавца ___________________

М.П.

10. Сведения о рекламациях

10.1. В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока, рекламации предъявляются предприятию – поставщику.

10.4 Рекламация на изделие не принимается:

- по истечении гарантийного срока;

- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, предусмотренных эксплуатационной документацией.