Навесной замок с сигнализацией SAP-100.

Представляем вам инновационный навесной замок со встроенной системой сигнализации. Вы можете использовать замок как обычно, либо с системой сигнализации, которая включит громкий сигнал сирены, если кто-нибудь будет трогать ваш замок.

Достоинства:

-встроенная сирена 110 ДБ

-тревога при постукивании, вибрации, смещении замка с места

-автоматическая постановка на охрану после срабатывания тревоги

-качественный материал корпуса и закаленная дужка

-влагонепроницаемый

-возможность использования на улице, в т.ч. при низких температурах

-ключи повышенной секретности

Как работает замок:

1. С сигнализацией:

-откройте ключом замок и извлеките дужку.

-вставьте дужку специальным вырезом в сторону личинки — вы услышите звуковой сигнал, что значит, что замок будет работать совместно с с сигнализацией. Замкните  ключом замок — сигнализация станет на охрану через 30 секунд.

-если после истечения 30 секунд вы тронете или переместите замок, то датчик вибрации активирует 3 предупредительных звуковых сигнала, если «тряска» замка не прекратится, то замок включит продолжительную (10 секунд) двухтональную звуковую тревогу  громкостью 110 ДБ.

-через 10 секунд тревоги сирена замолчит и датчик снова будет анализировать вибрацию

-если замок снова будет сдвинут или по нему будут нанесены удары — сирена зазвучит снова на 10 секунд. Если движений замка не будет 35 секунд — замок встанет в первоначальное состояние охраны (с предупреждающими сигналами).

2. Без сигнализации:

-откройте ключом замок и извлеките дужку.

-вставьте дужку специальным вырезом в противоположную от личинки сторону — вы  не услышите никаких звуков, это значит, что замок работает как обычный навесной замок.

Замена элементов питания

Если звук стал тихим или пропал вовсе — замените элементы питания. Для этого: откройте замок и извлеките дужку. Отверткой выкрутите из отверстий, в которых стояла дужка 2 шурупа. Снимите нижнюю крышку отсека питания.

Извлеките старые элементы питания и установите новые 6 элементов 1,5В LR-44 типа соблюдая полярность. От одного комплекта алкалайновых элементов питания замок может срабатывать до 3000 раз (тревога 10 секунд). Использования замка при температурах от -10 градусов и ниже сокращает срок службы элементов питания.

ООО «БЕЗАР-ИМПЕР»

125190, г.Москва, Ленинградский проспект д. 80

Корпус «Г», 9 этаж, Офис 911
Тел./факс: (495) 995-4969 (Многоканальный)

ICQ: 240330231
E-mail: info@allofsafety.ru, info@bezar.ru

Сайт: http://www.bezar.ru/, http://www.allofsafety.ru/

Пожалуйста, помните, что перед поездкой к нам Вам необходимо совершить заказ желаемого товара по телефону или с помощью сайта. В противном случае мы не можем гарантировать Вам наличие товара, и Ваша поездка может оказаться пустой тратой времени!