«ШТАМП-Б-365»

Бесцветная штемпельная краска с различным свечением в области 365 нм

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Краска штемпельная «ШТАМП-Б-365» предназначена для установления подлинности документов и защиты их от подделки. В состав бесцветной (молочного цвета) штемпельной краски (основа) входит люминесцентный маркер, позволяющий подтвердить подлинность оттиска печати на защищенном документе.

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  0°С до +45 °С.

#### Порядок использования

- Не открывая крышки, взболтайте содержимое пузырька с краской до однородного состояния.

- Откройте крышку пузырька и, обмакнув в краску кисточку, намажьте штемпельную подушку. Нанесите 2 - 3 слоя и дайте краске впитаться. Надавливая штемпелем на подушку, равномерно обработайте всю поверхность штемпеля. Оставьте на воздухе на 10 минут для подсушки.

В дальнейшем штемпельную подушку держите в закрытом состоянии для уменьшения высыхания краски.

- Сделайте несколько пробных отпечатков и убедитесь в их качестве при освещении фонарем с длиной волны 365 нм. Если оттиск штемпеля заплывает или смазывается, значит на штемпельную подушку нанесено слишком много краски. Дайте ей подсохнуть.

- Если краска на подушке израсходована (оттиск получается слабоокрашенным или неоднородным), нанесите на подушку следующие 1 - 2 капли краски или слегка смочите подушку водой с помощью кисточки.

- Перед каждым оттиском на бумаге надавливайте штемпелем на подушку с краской.

После нажатия штемпелем на подушку с него можно получить один качественный оттиск.

Маркер не выявляется при обычном освещении и может быть обнаружен только по люминесцентному свечению при освещении документа ультрафиолетовым светом с длиной волны 365 нм.

Существует 4 вида свечения (желтый, красный, зеленый, синий)