### УФ-254 Универсальный ультрафиолетовый

### фонарь с длиной волны 254 нм

1. Назначение

1.1.Универсальный ультрафиолетовый осветитель «УФ-254» предназначен для визуализации люминесцентных средств, нанесенных на различные носители.

1.2. Изделие используется автономно.

2. Основные технические данные

2.1. При использовании лампы ДБ-4М обеспечивает УФ-свечение с максимумом в области 254 нм.

2.2. При использовании лампы F4T5/BLB обеспечивает УФ-свечение с максимумом в области 365 нм.

2.3. Для питания изделия используются 4 источника питания типа «АА» (входит в состав комплекта) или адаптер (в комплект не входит)

2.4. Изделие работоспособно в диапазоне температур от минус 20°С до плюс 45°С.

2.5. В комплект изделия входят:

- корпус – 1 шт.;

- светофильтр с прорезью – 1 шт.;

- лампа ДБ-4М – 2 шт.;

- лампа F4T5/BLB– 1 шт.;

- источник питания типа «АА» – 4 шт.;

- упаковочный футляр – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.

3. Подготовка изделия к работе

3.1. Извлеките осветитель из упаковки. Выдержите его при комнатной температуре не менее 2 часов.

3.2. Проверьте комплектность в соответствии с п.2.5.

3.3. Подключите сетевой адаптер или вставьте источники питания в торцевую часть осветителя, соблюдая полярность.

3.4. Снимите светофильтр с прорезью, слегка сжав его с боков.

3.5. Вставьте лампу с требуемой длиной волны.

3.6. Вставьте светофильтр.

3.7. Включите осветитель, сдвинув тумблер в направлении знака «ON».

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Рекомендуется следующий режим работы осветителя: непрерывная работа в течение 30 минут, далее пауза в течение 10 минут.

4.2. Работу с осветителем рекомендуется проводить в затененном помещении.

4.3. Направляйте излучение осветителя на исследуемую поверхность.

4.4. По окончании работы клавишу тумблера поставьте в положение «OFF»

5. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! При включении осветителя с лампой типа ДБ-4М не следует смотреть в прорезь светофильтра. Жесткое ультрафиолетовое излучение опасно для глаз